## Slide 1: La simulation numérique au service de l’étanchéité
Essais mécaniques
Caractérisations matériaux
(Plasticité, fluage, hyperélasicité…)
Simulation des joints
(Métalliques, élastomères…)
Analyse d’assemblages
(Interaction joint/bride, QDS…)
Etudes fondamentales
Logiciel
& techniques de simulation

## Slide 2: Simulation des joints métalliques
  Aide à l’interprétation des essais
      Analyse des contraintes/déformations
      Analyse du contact joint/bride
  Analyse des courbes caractéristiques
      Etude d’effet d’échelle
      Etudes de sensibilité
        (matériaux, géométrie, scénario…)
  Optimisation
Position (mm)
Compression (mm)
Pression de contact (MPa)

## Slide 3: Simulation des joints métalliques
Caractérisation des matériaux métalliques
  Echantillons prélevés dans stock d’usine
    (Prise en compte de l’historique thermo-mécanique des tôles, fils…)
  Essais de traction (Ambiante  300°C)
  Essais de fluage
  Lissage des courbes selon lois de comportement
  + Données complémentaires (fournisseurs, normes, littérature…)
Essai de traction sur Argent
20°C
100°C
200°C

## Slide 4: Simulation des joints Elastomères
Caractérisation des élastomères
  Eprouvettes réalisées à l’usine de Montbrison (Silicones, SBR, HNBR…)
  Caractéristiques multiaxiales : Nécessité d’étudier différentes combinaisons de contraintes
    (traction uniaxiale, équibiaxiale, cisaillement pur, compression…)
  Sensibilité à la vitesse de déformation
  Lois de comportement hyperélastiques
    (développements de Rivlin, Ogden, Van Der Waals…)